## Slide 1
연구 발표
드론 RF 혼합신호의 분리 및 복원
복소 U-Net과 신호 연결 모델을 결합한 파형 복원
짧은 구간에서 파형을 복원하고
같은 신호를 시간에 따라 연결한다
혼합 I·Q
여러 신호가 겹친 입력
성분별 복원
U-Net으로 파형 추정
시간 연결
같은 신호 조각 정렬
01
Notes: 연구 질문은 여러 신호가 합쳐진 수신 파형에서 각 성분의 I/Q를 연속적으로 복원할 수 있는가입니다. 공개 RFUAV의 개별 수신 기록을 합성한 지도학습 연구입니다. 핵심 성과는 같은 녹음의 미학습 시간 구간에서, 고정 주파수 분포 연결에 비해 학습 연결이 긴 구간의 평균 복원 오차를 줄인 것입니다. 실제 동시 수신·미학습 기종 일반화를 입증했다는 뜻은 아닙니다.

## Slide 2
데이터 구성
혼합 신호와 정답 파형 구성
RFUAV 5기종 · 같은 RF 대역 안에서 합성 · 원래 중심주파수 간격 유지
5.8 GHz: Avata2 · FPV COMBO · Mavic3 Pro 2.4 GHz: Mini3 · Mini4 Pro
개별 신호 1
세기와 위상을 바꾸어 더함
개별 신호 2
세기와 위상을 바꾸어 더함
개별 신호 3
세기와 위상을 바꾸어 더함
+
혼합 신호
학습에 넣는 입력
정답: 섞기 전 각 신호
I·Q: 신호의 실수부·허수부
두 신호: 4가지 기종 조합 | 세 신호: 1가지 기종 조합 | 표본률 100 MS/s
02
Notes: 개별적으로 수신한 드론 신호를 모아 세기와 위상을 바꾼 뒤 더했습니다. 무엇을 섞었는지 알고 있으므로, 섞기 전의 각 신호를 정답으로 사용할 수 있습니다. 실제 수신 신호는 I와 Q라는 두 값으로 저장되며, 두 값을 함께 사용해야 신호의 크기와 위상을 표현할 수 있습니다. 사용한 자료는 공개 드론 신호 데이터의 다섯 기종 기록입니다. 같은 무선 주파수 대역 안에서 원래 중심주파수 간격을 유지해 섞었고, 두 신호는 네 가지 기종 조합, 세 신호는 한 가지 조합을 사용했습니다. 세기는 약 20.9 ms의 전체 구간을 기준으로 정한 뒤 짧은 구간에도 그대로 적용했습니다. 짧은 구간마다 세기를 다시 같게 맞추지는 않았습니다. 정답에는 원래 수신 기록의 잡음도 들어 있습니다. 따라서 이 결과는 잡음 없는 이상적인 송신 파형을 완전히 되찾았다는 뜻이 아닙니다. 실제 여러 기체의 동시 수신 환경에서도 같은 성능이 유지되는지는 별도 검증이 필요합니다.

## Slide 3
방법 ① 파형 복원
혼합 I·Q에서 신호별 파형으로
시간·주파수 변환 → 성분 추정 → 역변환
혼합 파형
약 0.64 ms씩
잘라서 처리
주파수 지도
시간에 따른
주파수 변화
분리 신경망
U-Net으로
신호별 지도 추정
파형으로 복귀
지도를 역변환
하여 I·Q 복원
지도 변환 = STFT
역변환 = iSTFT
가로: 시간 / 세로: 주파수
신호 3개 + 배경 출력
긴 구간의 전력 특징을 함께 사용
8개 위상의 복원 결과를 정렬·평균
03
Notes: 혼합 파형을 약 0.64 ms씩 잘라 시간·주파수 지도로 바꿉니다. 이 지도는 시간에 따라 어느 주파수에 신호가 나타나는지 보여 줍니다. 이를 만드는 표준 연산이 STFT입니다. U-Net이 신호별 지도를 추정하면, 역변환인 iSTFT가 지도를 다시 I와 Q 파형으로 바꿉니다. 분리할 값을 배우는 것은 신경망이고, 파형으로 되돌리는 것은 정해진 계산입니다. 실제 구현에서는 512개 표본에 창을 씌워 변환하고, 128개 표본씩 이동합니다. 복원할 때에는 같은 모델에 입력의 전체 위상을 바꾸어 여덟 번 넣고, 각 결과를 원래 위상으로 돌린 다음 평균합니다. 여덟 모델을 따로 학습한 것이 아닙니다. 결과끼리 신호 순서를 맞추는 데 정답 파형을 사용하지 않습니다. 앞서 실험 관리에 사용하던 약어는 발표 화면에서 제외했습니다.

## Slide 4
분리 모델
U-Net을 이용한 복소 성분 추정
넓은 패턴과 세부 정보를 함께 읽어 신호별 I·Q 지도 생성
입력 1: 실수부 I
입력 2: 허수부 Q
입력 3: 고정값 0.5
입력 4: 크기를 로그로 압축
① 축소 경로: 넓은 패턴 추출
② 확대 경로: 세부 값 복원
64
128
256
512
1024
512
256
128
64
숫자: 특징 수 점선: 세부 정보 전달
출력: 신호별 실수부·허수부 지도 → iSTFT로 파형 복원
04
Notes: U-Net은 앞부분에서 지도를 줄여 넓은 패턴을 읽고, 뒷부분에서 다시 확대해 세부 값을 추정합니다. 점선은 앞에서 얻은 세부 정보를 뒤로 전달하는 연결입니다. 상자 안의 숫자는 각 단계가 사용하는 내부 특징의 수입니다. 입력에는 실수부 I와 허수부 Q, 큰 값의 범위를 줄인 로그 크기, 고정값 0.5가 들어갑니다. 로그 크기는 신호가 강한 곳과 약한 곳의 모양을 함께 읽도록 돕는 표현입니다. 고정값은 모든 위치에서 같은 숫자이며, 미리 분리해 둔 정답이나 분리 마스크가 아닙니다. 이 모델은 별도의 비음수 행렬분해 없이 동작합니다. 마지막에는 실수부와 허수부를 짝지어 신호별 지도를 얻습니다. 신호용 출력 세 개와 남은 부분을 담는 출력 한 개가 있습니다. 네 출력을 더하면 혼합 입력과 맞도록 마지막에 합을 조정하지만, 합이 맞는다고 각각의 신호까지 정확한 것은 아닙니다. 방법의 선행 근거: https://arxiv.org/abs/1505.04597

## Slide 5
학습 방법
정답 파형으로 분리와 개수 추정을 함께 학습
합성 전 신호를 정답으로 사용 · 추론할 때는 혼합 신호만 입력
파형 복원 학습
출력과 정답의 대응을 선택
파형 오차와 유사도를 함께 평가
신호가 없는 출력은 0에 가깝게
긴 구간의 보조 정보
약 20.9 ms의 혼합에서
주파수별 전력과 전체 세기를 요약
분리 모델과 개수 분류기에 전달
파형 복원 손실 + 0.1 × 신호 개수 분류 손실
혼합은 긴 구간에서 전력을 맞춘 뒤 자르며, 짧은 창마다 다시 정규화하지 않음
05
Notes: 학습할 때에는 복원한 파형과 섞기 전 정답을 비교합니다. 출력 순서는 고정되어 있지 않으므로, 출력과 정답을 가장 잘 대응시키는 조합을 먼저 찾습니다. 그 대응에서 차이를 계산하고 모델을 조금씩 수정합니다. 실제 신호가 없는 출력은 0에 가까워지도록 학습합니다. 왼쪽 그림은 긴 구간에서 얻는 보조 정보입니다. 약 20.9 ms의 신호에서 주파수별 세기를 요약하고, 시간 평균을 내어 보조 신경망에서 변환한 다음 분리 신경망에 전달합니다. 0.2, 0.2, 1.8, 1.8의 평균은 1입니다. 순서가 달라도 평균이 같다면 이 입력은 같아집니다. 현재 보조 경로는 평균을 사용하므로 신호가 언제 강했는지를 그대로 기억하지 못합니다. 이 경로는 1차원 합성곱으로 평균 정보를 변환하며, 신호가 몇 개인지도 별도로 예측합니다. 파형의 위상 정보는 짧은 I·Q 경로가 담당합니다. 파형 손실은 성분별 NMSE와 coherence, 비활성 출력 및 배경 항을 포함합니다. 개수 CE의 가중치는 0.1입니다. 긴 문맥의 평균 전력 특징은 원래 시간 순서를 보존하지 않습니다. 뒤의 신호 연결 모델이 복원 조각의 관계를 따로 학습합니다. 방법의 선행 근거: https://arxiv.org/abs/1703.06284

## Slide 6
방법 · 신호 개수
혼합 신호에서 성분 수 추정
전력 특징으로 1개·2개·3개를 분류하고, 연결할 신호 그룹 수 결정
혼합 I·Q
약 20.9 ms
전력 특징
주파수 64개 + 세기 1개
특징 신경망
시간 평균 → 1D 합성곱
개수 분류
1·2·3개 중 선택
학습 정답
혼합에 사용한 원신호 수
추론 결과의 역할
복원 조각을 묶을 그룹 수
신호용 파형 출력은 항상 3개이며, 개수 분류는 1~3개 합성 성분을 대상으로 함
06
Notes: 약 20.9 ms 혼합에서 주파수별 상대 전력 64개와 상대 세기 1개를 계산하고 log 변환 및 시간 평균을 적용합니다. 평균 특징을 반복한 입력은 1차원 합성곱 특징 신경망을 거쳐 128차원으로 요약됩니다. Linear128→128→3에서 최대 점수를 선택합니다. 합성 원기록 성분 수가 정답이며 물리 드론 대수를 검증한 결과가 아닙니다. 파형 출력은 3개와 배경 1개로 고정되고, 예측 개수가 출력을 지우지 않습니다. 이후 연결에서 그룹 수로 사용합니다. 조건별 정확도는 부록 B에 모두 보존했습니다.

## Slide 7
방법 ② 신호 연결
Transformer로 같은 신호 조각 연결
파형 값은 유지하고, 시간에 따른 출력 배정을 학습
복원된 조각
각 구간의
출력 3개
신호의 특성
주파수별 세기
전체 세기 · 시점
조각 간 관계 학습
Transformer
같은 신호인지 비교
연결 순서 선택
같은 신호를
한 줄로 이어 붙임
연결 전: 출력 순서가 섞임
연결 후: 같은 신호로 정렬
출력 1
신호 1
출력 2
신호 2
출력 3
신호 3
4개 Transformer 층 · 약 88만 학습 변수 · U-Net 고정 후 연결 모델만 학습
07
Notes: 파형 복원에는 서로 다른 두 문제가 있습니다. 첫째는 짧은 구간 안에서 파형의 값을 얼마나 정확히 추정하는가입니다. 둘째는 다음 구간에서도 같은 신호를 같은 출력으로 이어 주는가입니다. 그림에서 청록색 신호가 처음에는 첫 번째 출력에 있다가 다음에는 두 번째 출력에 나타날 수 있습니다. 출력 번호만 따라 이어 붙이면 한 줄에 서로 다른 신호가 섞입니다. 그래서 파형 값을 만드는 분리 신경망과, 같은 신호의 조각을 잇는 연결 신경망을 나누었습니다. 각 조각의 주파수별 세기, 전체 세기, 시간 위치를 연결 신경망에 넣습니다. 이 신경망은 여러 조각의 관계를 비교하여 같은 원신호에서 나온 조각인지 학습합니다. 관계 비교에는 Transformer 구조를 사용합니다. 학습할 때에는 정답에서 같은 신호의 조각을 알려 줍니다. 실제로 사용할 때에는 정답 없이 관측한 특징과 예측한 신호 개수로 연결합니다. 이 과정은 기존 파형 값은 그대로 두고 조각의 연결 순서를 바꿉니다. 남은 부분을 담는 출력도 그대로 유지합니다. 연결 신경망은 분리 신경망을 고정한 상태에서 따로 학습했습니다. 48개의 학습용 혼합을 이용해 50회 학습 주기, 총 600번의 변수 갱신을 수행했습니다. 여기서 연결하는 대상은 혼합 안의 같은 신호이지, 기종 이름이나 기체 일련번호가 아닙니다.

## Slide 8
평가 설계
조건을 맞추고 연결 방법의 효과 비교
같은 녹음의 미학습 시간 구간 · 동일한 분리 모델과 혼합 조건 사용
원녹음의 시간 구간을 먼저 나누고, 각 구간 안에서 혼합 생성
앞 구간 · 학습
1초 이상 간격
뒤 구간 · 개발 평가
구성
학습 및 평가
파형 분리 모델
100 epoch 학습 → 검증으로 epoch 99 선택
신호 연결 모델
분리 모델을 고정하고 50 epoch 학습
전체 구간 평가
약 20.9 ms · 두 신호 12조건 / 세 신호 7조건
핵심 지표: 복원 오차 NMSE ↓ · 복소 SI-SDR ↑ · 최약 신호의 NMSE ↓
08
Notes: 본문은 10 MHz 전송 대역폭 기록의 시간 분리 개발 평가입니다. 앞 구간으로 학습하고 필터 지원까지 고려해 1초 이상의 간격을 두고 뒤 구간을 평가했습니다. 독립 원녹음 평가는 아닙니다. U-Net은 100 epoch 완료 후 630개 짧은 개발 혼합의 오차로 epoch99를 선택했습니다. 연결기는 별도 FIT48 출력에서 50 epoch 학습했습니다. 여기의 긴 구간 평가 24조건은 단일5/두12/세7개이며 독립 녹음 24개를 뜻하지 않습니다. 전부 한 seed의 반복 확인된 개발 결과입니다. 녹음과 전송 대역폭이 함께 바뀌는 확장 결과는 부록 A에 있습니다.

## Slide 9
결과 ① 전체 복원 성능
학습 연결로 긴 구간의 복원 오차 감소
같은 U-Net 출력에서 연결 방법만 변경 · 전체 평가 조건의 평균 NMSE
Chart: 
| 두 신호 | 세 신호
그대로 연결 | 0.35872 | 1.3705
주파수 분포 연결 | 0.22927 | 0.48958
학습 연결 | 0.14303 | 0.24209
주파수 분포 연결 대비
37.6% 감소
두 신호 평균 NMSE
50.6% 감소
세 신호 평균 NMSE
동일 녹음의 미학습 시간 구간 · 두 신호 12조건 / 세 신호 7조건 · NMSE는 낮을수록 좋음
09
Notes: 이 그림은 같은 녹음의 미학습 시간 구간에서 학습 연결의 효과를 비교합니다. 두 신호12조건과 세 신호7조건을 모두 포함한 평균입니다. 주파수 분포를 비교하는 고정 연결 대비 각각37.6%,50.6%의 상대 NMSE 감소입니다. 정확도가37.6% 또는50.6%라는 뜻이 아닙니다. 두 신호12조건 중4조건은 고정 연결보다 악화하여 부록 B에 표시했습니다. 단일5조건은 연결 전후 값이 같습니다. 통계적 유의성이나 독립 녹음 일반화를 주장하지 않습니다.

## Slide 10
결과 ② 보완 지표
파형 유사도와 약한 신호의 평균 오차도 개선
같은 평가 조건에서 주파수 분포 연결과 학습 연결 비교
평가 지표
신호 수
주파수 분포 연결
학습 연결
복소 SI-SDR ↑
2개
8.29 dB
10.42 dB
복소 SI-SDR ↑
3개
4.08 dB
7.13 dB
최약 신호 NMSE ↓
2개
0.369
0.228
최약 신호 NMSE ↓
3개
1.044
0.439
동일 녹음의 미학습 시간 구간 · 전체 조건 평균 · 크기 오차와 파형 유사도를 함께 확인
10
Notes: 복소 SI-SDR은 전체 파형의 투영에 기반한 스케일 불변 지표이고, NMSE는 실제 크기 오차를 반영하므로 함께 평가합니다. 표의 각 행은 동일한 두 신호12조건 또는 세 신호7조건의 평균입니다. 최약 신호는 각 혼합에서 정답 전력이 가장 낮은 성분이며, 동일 전력에서는 구현의 선택 규칙이 적용됩니다. 평균 개선이며 모든 조건이나 모든 약한 패킷이 개선했다는 뜻은 아닙니다.

## Slide 11
결과 ③ 시간에 따른 복원
같은 신호의 송신 구간을 연속적으로 복원
세 신호의 동일 전력 혼합 예시 · 약 20.9 ms 전체 구간
검정: 정답 · 회색: 그대로 연결 · 청록: 학습 연결 | 신호별 정답 평균 전력으로 정규화
11
Notes: Avata2, FPV COMBO, Mavic3 Pro를 같은 전력으로 혼합한 예시입니다. 검정은 정답, 회색 점선은 그대로 연결, 청록 점선은 학습 연결입니다. 전력은 각 정답의 평균 전력으로 나누어 표시했습니다. 전력 곡선은 시간별 활동을 보여 주며 I/Q 위상 복원의 증거는 다음 장 파형과 정량 지표에서 확인합니다. 세 신호의 전체 구간 학습 연결 NMSE는 .227270,.137408,.102321입니다. 잘 복원된 사례로 선택했고 모집단 대표 무작위 표본은 아닙니다.

## Slide 12
결과 ④ 실제 파형
두 신호의 I·Q 복원 예시
Avata2 + Mavic3 Pro · Avata2의 전력은 Mavic3 Pro의 1/10
정답: 섞기 전 신호
복원: 모델이 되찾은 신호
오차 = 복원 − 정답
AVATA2 · 실수부 I
-4.2
0.0
4.2
0.0
남은 오차
AVATA2 · 허수부 Q
-4.2
0.0
4.2
0.0
남은 오차
MAVIC3 PRO · 실수부 I
-9.1
0.0
9.1
0.0
남은 오차
0
1
2
3
4
5.11
확대 구간의 시간 (μs)
MAVIC3 PRO · 허수부 Q
-9.1
0.0
9.1
0.0
남은 오차
0
1
2
3
4
5.11
확대 구간의 시간 (μs)
선택한 복원 사례의 일부 확대 · 전체 구간 NMSE: Avata2 0.107 / Mavic3 Pro 0.011
12
Notes: Avata2의 평균 전력이 Mavic3 Pro의 1/10인 사례입니다. 검정 선은 섞기 전 정답, 청록 점선은 모델이 복원한 파형입니다. 왼쪽은 실수부 I, 오른쪽은 허수부 Q입니다. 아래 주황색은 복원에서 정답을 뺀 차이이므로 0에 가까울수록 좋습니다. 각 신호가 강하게 나타나는 구간을 약 5.12 μs씩 확대했습니다. 두 신호의 확대 위치는 같지 않으며, 복원 오차가 최소인 위치를 고른 것은 아닙니다. 전체 약 20.9 ms의 오차는 Avata2 0.1071, Mavic3 Pro 0.0110입니다. 정답과 복원을 같은 배율로 표시했으며 결과의 위상이나 크기를 정답에 맞추는 사후 보정은 하지 않았습니다. 그림은 선택한 사례의 일부 약5.12 μs 확대입니다. 신호마다 확대 위치가 다릅니다. 약20.9 ms 전체 구간 NMSE는 Avata2 .107142, Mavic3 Pro .010964입니다. 정답과 복원을 같은 정답 RMS로 표시했으며 정답을 이용한 배율·위상 맞춤이나 평활화를 하지 않았습니다. 이 예시는 두 신호의 복원 자체를 보여 주며 고정 PSD 연결과 학습 연결의 차이를 보여 주는 사례는 아닙니다.

## Slide 13
결과 ④ 실제 파형
세 신호의 I·Q 복원 예시
Avata2 + FPV COMBO + Mavic3 Pro · 세 성분을 같은 전력으로 혼합
정답: 섞기 전 신호
복원: 모델이 되찾은 신호
오차 = 복원 − 정답
AVATA2 · 실수부 I
-4.5
0.0
4.5
0.0
남은 오차
AVATA2 · 허수부 Q
-4.5
0.0
4.5
0.0
남은 오차
FPV COMBO · 실수부 I
-2.4
0.0
2.4
0.0
남은 오차
FPV COMBO · 허수부 Q
-2.4
0.0
2.4
0.0
남은 오차
MAVIC3 PRO · 실수부 I
-10.1
0.0
10.1
0.0
남은 오차
0
1
2
3
4
5.11
확대 구간의 시간 (μs)
MAVIC3 PRO · 허수부 Q
-10.1
0.0
10.1
0.0
남은 오차
0
1
2
3
4
5.11
확대 구간의 시간 (μs)
선택한 복원 사례의 일부 확대 · 전체 NMSE: Avata2 0.227 / FPV 0.137 / Mavic3 Pro 0.102
13
Notes: 세 기종의 기록을 같은 평균 전력으로 섞은 사례입니다. 각 기종에서 I와 Q가 모두 정답에 가깝게 복원되는 구간을 확인할 수 있습니다. 전체 구간 오차는 Avata2 0.2273, FPV COMBO 0.1374, Mavic3 Pro 0.1023입니다. 10장과 11장은 복원의 모습을 이해하기 위해 고른 양호 사례입니다. 이 확대 그림만으로 전체 성능을 판단하지 않고, 9장의 전체 조건 평균과 함께 봅니다. 주황색 오차는 위쪽 파형과 같은 수치 범위로 그렸지만, 오차 패널의 높이는 더 작습니다. 각 행은 선택한 사례의 일부 약5.12 μs 확대이며 신호별 확대 위치가 다릅니다. 약20.9 ms 전체 구간 NMSE는 .227270,.137408,.102321입니다. 추론에서 정답을 이용한 배율·위상 보정은 없습니다.

## Slide 14
결론
파형 복원과 신호 연결의 결합 효과 확인
RFUAV 합성 혼합 · 같은 녹음의 미학습 시간 구간에서 검증
파형 복원
복소 U-Net으로
성분별 I·Q 추정
신호 연결
Transformer로
같은 신호 조각 배정
정량 검증
파형 오차 · 유사도
약한 신호 오차 평가
평균 복원 오차 두 신호 37.6% ↓ 세 신호 50.6% ↓
주파수 분포 연결 대비 상대 감소율
확장 검증: 독립 녹음 · 미학습 기종 · 실제 동시 수신
14
Notes: 발표의 기여는 복소 U-Net으로 성분 파형을 추정하고, 별도 연결 모델로 같은 신호의 시간적 배정을 개선한 두 단계 구성과 그 통제 비교입니다. 2/3성분 긴 구간 평균 NMSE는0.1430/0.2421이며, 고정 주파수 분포 연결 대비37.6%/50.6% 감소했습니다. 기존 U-Net이나 Transformer 자체의 발명을 주장하지 않습니다. 한 seed의 반복 확인된 개발 결과입니다. 조건 변화 결과와 범위는 부록에 보존했으며, 같은 조건의 독립 녹음·미학습 기종·실제 동시 수신에 대한 성능은 별도 검증이 필요합니다.

## Slide 15
부록 A · 조건 변화
녹음·전송 대역폭 변화에 대한 추가 평가
평균 복원 오차(NMSE) ↓ · 기존 5기종 유지 · 각 패널 안에서 비교
① 같은 모델의 조건 변화 평가
동일 U-Net·연결 모델 · 10 → 20 MHz
② 별도 모델의 연결 방법 비교
별도 U-Net 가중치 · 조건 변화 자료
Chart: 
| 두 신호 | 세 신호
학습 조건 내 | 0.14303 | 0.24209
기록·대역폭 변화 | 0.5176 | 0.7106
Chart: 
| 두 신호 | 세 신호
주파수 분포 연결 | 0.42604 | 0.67498
맞춤 연결 학습 | 0.47698 | 0.78363
녹음과 대역폭의 영향은 분리되지 않음 · 같은 조건의 별도 원녹음 평가와 구분
15
Notes: 왼쪽은 같은 분리 모델과 같은 연결 모델을 다른 녹음에 그대로 적용한 결과입니다. 두 신호의 평균 오차는 약 0.143에서 0.518로, 세 신호는 0.242에서 0.711로 커졌습니다. 녹음과 영상 전송 대역폭이 함께 바뀌므로, 어느 변화가 얼마만큼 영향을 주었는지는 이 비교만으로 분리할 수 없습니다. 오른쪽은 별도로 학습한 기존 U-Net 가중치를 고정한 후속 비교입니다. 구조는 같지만 왼쪽 모델과 가중치·학습 이력이 다릅니다. 같은 다른 녹음의 24조건에서 주파수 분포로 연결한 방법과, 해당 분리 출력에 맞추어 새로 50회 학습한 연결 방법을 비교했습니다. 두 신호 오차는 0.426에서 0.477로, 세 신호는 0.675에서 0.784로 증가해 새 연결기를 채택하지 않았습니다. 독립적인 실제 I·Q 점수 검산까지 완료된 결과입니다. 따라서 학습 연결의 이득은 분리 모델과 평가 조건에 따라 달라집니다. 오른쪽 모델을 왼쪽 모델과 같은 학습 과정으로 설명하거나, 두 패널을 하나의 순위표로 합쳐 보편적인 우월성을 주장하지 않습니다. 학습에 없던 기종은 아직 검증하지 않았고 별도 보류한 Autel 자료도 열지 않았습니다. 중요한 교정: 이 결과는 동일 수신 조건에서 원녹음만 바꾼 실험이 아닙니다. VTSBW는 영상 전송 신호의 명목 대역폭이며 수신기 표본률은100MS/s를 유지했습니다. 기존5기종에는 같은 기종×대역폭에서 두 번째 원녹음 묶음이 없어 그 독립 평가를 구성하지 못했습니다.

## Slide 16
부록 B · 상세 평가
개수 추정과 조건별 결과
개수는 합성 원신호 수 · 파형 성능은 모든 평가 조건의 평균
평가 조건
1개
2개
3개
전체
같은 녹음의 미학습 시간
5/5
12/12
7/7
24/24
다른 녹음 + 다른 전송 대역폭
3/5
4/12
5/7
12/24
본문의 평균 집계
두 신호 12조건 · 세 신호 7조건 전체
두 신호의 개별 결과
12조건 중 4조건은 고정 연결보다 악화
16
Notes: 개수 표는 B99+learned50의 동일한 고정 모델로 계산한 B24/C24입니다. 학습 조건 내 시간 분리에서는5/5,12/12,7/7이며, 원녹음과 전송 대역폭이 함께 바뀐 자료에서는3/5,4/12,5/7입니다. 총24/24와12/24이고, 물리 드론 대수를 검증한 지표가 아닙니다. 전반 평균 개선과 개별 악화는 동시에 성립합니다. 동일 조건 두 신호12건 중5건 개선·4건 악화·3건 동률, 세 신호7건 중6건 개선·1건 동률입니다. 1/2/3개 합성 평가일 뿐 0개·4개 이상·미학습 기종의 성능은 포함하지 않습니다.

## Slide 17
부록 C · 활용 가능성
복원 파형의 패킷 판독 확인
DJI FPV 패킷 1건 · 전력을 바꾼 4조건 · 연결 모델 적용 전 검사
복원 파형
데이터 읽기
오류 검사
기종 정보 확인
CRC: 읽은 데이터의 오류 검사
단독 정답은 모두 성공
다른 신호 대비 전력
혼합에서 읽기
복원에서 읽기
10배
성공
성공
같음
성공
성공 · 중복
1/10
성공
성공 · 중복
1/100 · 학습 범위 밖
실패
실패
판독 결과
4조건 중 3조건 성공
일부 출력에서 중복 검출
탐지 개선은 추가 검증
혼합에서도 같은 패킷이 판독되므로, 이 검사만으로 탐지 성능 향상을 주장하지 않음
17
Notes: 드론의 정보는 패킷이라는 데이터 묶음에 담겨 전달됩니다. 복원 신호를 실험용 수신기에 넣어 패킷을 읽고 기종 정보와 오류 검사 결과를 확인했습니다. CRC는 읽은 데이터가 패킷의 검사값과 맞는지를 확인하는 절차입니다. 알려진 DJI FPV 패킷 한 건의 전력을 바꿔 네 조건을 만들었습니다. 패킷이 있는 2 ms 구간을 검사했으며, 세기 배율은 전체 약 20.9 ms의 평균 전력 기준입니다. 함께 섞은 Mavic3 Pro 신호보다 전력이 10배, 같은 크기, 1/10일 때는 복원 출력에서 읽혔습니다. 그러나 이 세 조건은 혼합 신호에서도 이미 읽혔습니다. 1/100일 때는 혼합과 복원 모두 실패했지만 단독 정답은 읽혔습니다. 1/100은 학습한 명목 전력차 밖의 조건입니다. 같은 패킷이 여러 출력에 남은 경우도 있으므로, 패킷을 읽었다는 사실과 신호가 한 출력에만 깨끗하게 분리되었다는 사실은 다릅니다. 이 검사는 연결 신경망을 붙이기 전 분리 모델의 출력에서 수행했으며 상용 디텍터 전체의 탐지 성능 시험은 아닙니다. 새로운 패킷 여러 건에서 성공률과 출력 사이 누출을 함께 확인하는 검증이 필요합니다. 방법의 선행 근거: https://github.com/RUB-SysSec/DroneSecurity